PILISSZÁNTÓ KÖZSÉG

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK

MÓDOSÍTÁSA

AZ ÉPÍTÉSI HELYRE VONATKOZÓ

EGYES SZABÁLYOK TEKINTETÉBEN

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁSBAN

ZÁRÓ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉS ANYAGA

2018. JÚNIUS

EKO '96 Mérnöki és Humán Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Alma u. 9.

Készíttette: 	Pilisszántó Község Önkormányzata

2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 92.

Tervező:

| Településrendezés | EKO ’96 Kft Kálmán Kinga okl. építészmérnök, településrendező szakmérnök Kamarai nyilvántartási szám: TT1 13-0776 |
| --- | --- |

TARTALOM:

BEVEZETŐ - A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA	1

ALÁTÁMASZTÁS	2

JÓVÁHAGYANDÓ	5

# BEVEZETŐ - A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

Pilisszántó Község Képviselő-testülete 33/2018 (V. 29.) számú határozatában a Helyi építési szabályzat módosítása mellett döntött, annak érdekében, hogy a saroktelkeken a szabályosan szerkesztett építési hely alkalmas legyen ugyanolyan széles épület elhelyezésére, mint ami az azonos szélességű közbenső telken elhelyezhető.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Településkódex) 32.§ (6a) c) cc) pontja alapján a tervezett módosítás állami főépítészi eljárásban elvégezhető, mert a településrendezési eszköz módosítása helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében történik: előkerti építési határvonalra vonatkozó szabály módosítását jelenti.

A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 1/2016. (I. 21.) önkormányzati rendelet alapján a településrendezési eszközök módosítása során a partnerek véleményeztetés céljából történő tájékoztatása szükséges.

Jelen dokumentáció a közzététel céljára készült.

# alátámasztás

### Módosítási szándékok

Előkerti szabály saroktelkeknél

Pilisszántó Község Helyi építési szabályzatát (HÉSZ) 2016-ban fogadta el a Képviselő-testület. A HÉSZ használata során felmerült az a probléma, hogy a saroktelkek esetében a hosszabbik oldalnál mért, előírt előkert méret nagyon keskeny építési helyet hagy. Ezzel a saroktelkek hátrányosabb helyzetbe kerülnek, mint a közbülső telkek, ahol csak oldalkerti távolságot kell elhagyni, amikor az oldalkert mérete kisebb, mint az előkert mérete. Ezért felmerült az a javaslat, hogy azokban az építési övezetekben, és övezetekben, ahol az előkert előírt mélysége lényegesen nagyobb, mint oldalkert előírt mélysége, ott a saroktelekre vonatkozóan szülessen olyan kiegészítő szabály, amely ezt a hátrányt kiküszöböli, a hosszoldal felől kisebb előkertet határoz meg.

Kötelező építési vonal az Üh övezetben

A másik módosítási igény az Üh jelű hétvégi házas üdülő övezetben a kötelező építési vonalra vonatkozó előírással kapcsolatos. A terület már meglévő beépítettsége mellett a kötelező építési vonal meghatározása fölöslegesnek bizonyul, mert utcaképi szempontból az egységes előkerti mélységben már semmiképpen nem alakul ki térfal.

### Vizsgálat és módosítási javaslat

Előkerti szabály saroktelkeknél

A saroktelkekre vonatkozóan a HÉSZ már tartalmaz egy általános szabályt arra az esetre, amikor az oldalhatáron álló építési hely közterületi telekhatárhoz illeszkedik:

HÉSZ 35.§ (5) Ha a sarokteleknek az a telekhatára, amelyre az oldalhatáron álló építési módnak megfelelő építési hely/külterületi építés helye illeszkedne egyben közterületi telekhatár is, és a sarokteleknek az építési helynél/külterületi építés helyénél mért szélességeinek átlaga nem éri el a 16 métert, akkor azon az oldalon az előkert/külterületi előkert mérete 0 m.

A saroktelkek beépítései során a gyakorlatban igazolódott, hogy e szabályt a 16 méternél szélesebb telkek esetében is szükséges lenne alkalmazni ezért az előírás módosítása az alábbiak szerint javasolt:

HÉSZ 35.§ (5) Ha a sarokteleknek az a telekhatára, amelyre az oldalhatáron álló építési módnak megfelelő építési hely/külterületi építés helye illeszkedne egyben közterületi telekhatár is, és a sarokteleknek az építési helynél/külterületi építés helyénél mért szélességeinek átlaga nem éri el a 20 métert, akkor azon az oldalon az előkert/külterületi előkert mérete 0 m.

Abban az esetben, amikor a saroktelek hosszanti odalánál a közterület felől előkertet kell meghatározni, a saroktelkekre vonatkozó szabály nem minden övezetben egyformán határozható meg. Az alábbi táblázat tartalmazza azon építési övezeteket, övezeteket, amelyekben jellemzően előfordulnak saroktelkek, azok beépítési módját, előírt előkert és oldalkert méretét valamint a saroktelek jellemző példáját.

| építési övezet/ övezet jele | beépí- tési mód | előkert előírt mérete (m) |  | oldalkert előírt mérete (m) | értékelés | jellemző példa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lf-1 | O | 0,0 vagy kialakult | < | 4,5 (4,0) | A saroktelekre vonatkozó kiegészítő szabályra nincs szükség. | - |
| Lf-2 Lf-2* | O | 5,0 | > | 4,5 | A saroktelekre vonatkozó kiegészítő szabályra nincs szükség, mert nincs lényeges különbség az előkert és az oldalkert mérete között. | - |
| Lf-3 | O | 3,0 5,0 | < > | 4,5 |  | - |
| Üh | O | 5,0 | > | 4,5 |  | - |
| Mk-1 | SZ | 8,0 | > | 3,0 | Az előkert lényegesen nagyobb, mint az oldalkert, ezért kiegészítő szabályra van szükség. |  |
| Mk-2 | SZ | 10,0 | > | 5,0 | Az előkert lényegesen nagyobb, mint az oldalkert, ezért kiegészítő szabályra van szükség. |  |
| építési övezet/ övezet jele | beépí- tési mód | előkert előírt mérete (m) |  | oldalkert előírt mérete (m) | értékelés | jellemző példa |
| Kb-k | SZ | 8,0 | > | 3,0 | Az előkert lényegesen nagyobb, mint az oldalkert, ezért kiegészítő szabályra van szükség. |  |

A fenti táblázat alapján az Mk-1, Mk-2 és a Kb-k jelű övezetek részletes övezeti előírásaiban kell a megfelelő szabályt meghatározni az alábbiak szerint:

HÉSZ 59.§ (3) Az Mk-1 jelű övezetben a külterületi előkert mérete 8,0 m kivéve a (3a) bekezdés szerinti esetet, a külterületi hátsókert mérete 6,0 m, a külterületi oldalkert mérete 3,0 m.

(3a)	Az Mk-1 jelű övezetben az olyan saroktelek esetén, amelynek az építési határvonalakkal határolt területnél mért szélességeinek átlaga nem éri el a 20,0 métert, a hosszabbik közterületi telekhatárnál a külterületi előkert mélysége 3 méter.

(7)	Az Mk-2 jelű övezetben a külterületi előkert mérete 10,0 m kivéve a (7a) bekezdés szerinti esetet, a külterületi hátsókert mérete 10,0 m, a külterületi oldalkert mérete 5,0 m.

(7a)	Az Mk-2 jelű övezetben az olyan saroktelek esetén, amelynek az építési határvonalakkal határolt területnél mért szélességeinek átlaga nem éri el a 25,0 métert, a hosszabbik közterületi telekhatárnál a külterületi előkert mélysége 5 méter.

HÉSZ 68.§ (7) A Kb-k jelű övezetben a külterületi előkert mérete 8,0 m kivéve a (7a) szerinti esetet, a külterületi hátsókert mérete 6,0 m, a külterületi oldalkert mérete 3,0 m.

(7a)	A Kb-k jelű övezetben az olyan saroktelek esetén, amelynek az építési határvonalakkal határolt területnél mért szélességeinek átlaga nem éri el a 20,0 métert, a hosszabbik közterületi telekhatárnál a külterületi előkert mélysége 3 méter.

Kötelező építési vonal az Üh övezetben

A módosítási javaslat az, hogy az Üh övezetben a kötelező építési vonalra vonatkozó szabály kerüljön törlésre az alábbiak szerint:

HÉSZ 45.§ (9) Az Üh jelű építési övezetben az előkert mérete 5,0 m, ami egyben kötelező építési vonal is.

# jóváhagyandó

PILISSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2018. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ

11/2016. (IX. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Pilisszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6a) c) cc) pontja szerinti állami főépítészi eljárás keretében, a helyi építési szabályzatról szóló 11/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendeletet a következőképp módosítja:

1. § A helyi építési szabályzatról szóló 11/2016. (IX. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban HÉSZ) 35.§ (5) bekezdésében a „16” szövegrész „20”-ra változik.

2. § A HÉSZ 45.§ (9) bekezdésében az „, ami egyben kötelező építési vonal is” szövegrész hatályát veszti.

3. § (1)A HÉSZ 59.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Az Mk-1 jelű övezetben a külterületi előkert mérete 8,0 m kivéve a (3a) bekezdés szerinti esetet, a külterületi hátsókert mérete 6,0 m, a külterületi oldalkert mérete 3,0 m.”

(2) A HÉSZ 59.§ (3) és (4) bekezdése közé az alábbi új (3a) bekezdés kerül:

„(3a) Az Mk-1 jelű övezetben az olyan saroktelek esetén, amelynek az építési határvonalakkal határolt területnél mért szélességeinek átlaga nem éri el a 20,0 métert, a hosszabbik közterületi telekhatárnál a külterületi előkert mélysége 3 méter.”

(3)A HÉSZ 59.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) Az Mk-2 jelű övezetben a külterületi előkert mérete 10,0 m kivéve a (7a) bekezdés szerinti esetet, a külterületi hátsókert mérete 10,0 m, a külterületi oldalkert mérete 5,0 m.”

(4) A HÉSZ 59.§ (7) és (8) bekezdése közé az alábbi új (7a) bekezdés kerül:

„(7a) Az Mk-2 jelű övezetben az olyan saroktelek esetén, amelynek az építési határvonalakkal határolt területnél mért szélességeinek átlaga nem éri el a 25,0 métert, a hosszabbik közterületi telekhatárnál a külterületi előkert mélysége 5 méter.”

4. § (1)A HÉSZ 68.§ (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) A Kb-k jelű övezetben a külterületi előkert mérete 8,0 m kivéve a (7a) szerinti esetet, a külterületi hátsókert mérete 6,0 m, a külterületi oldalkert mérete 3,0 m.”

(2) A HÉSZ 68.§ (7) és (8) bekezdése közé az alábbi új (7a) bekezdés kerül:

„(7a) A Kb-k jelű övezetben az olyan saroktelek esetén, amelynek az építési határvonalakkal határolt területnél mért szélességeinek átlaga nem éri el a 20,0 métert, a hosszabbik közterületi telekhatárnál a külterületi előkert mélysége 3 méter.”

5.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisszántó, 2018. …..

polgármester				jegyző